## Slide 4
شهیدحشمت اله سهرابی

## Slide 5
آموزش قطب نما
گردان۱۳۵تکاور
گرداورنده .حامدمحسنی

## Slide 6
M1 قطب نمای آمریکایی

## Slide 7: قطب‌نما compass
تعريف قطب‌نما
اجزاء قطب‌نما
عوامل تأثيرگذار

## Slide 8
قطب‌نما وسيله‌اي است که شمال مغناطیسی و سایر جهت ها را نشان می دهد.
تعريف :

## Slide 9
1
3
2
نقاط فسفری
سیم فلزی
طوقه دندانه دار
صفحه مدرج
حلقه شستی
شکاف
خط سیاه
خط فسفری
عقربه متحرک
پایه عدسی
خط کش
درب
پایه
عدسی
اجزاء قطب نما

## Slide 10: سيم فلزي سياه

## Slide 11
شکاف
نشانه روی
تار مویی

## Slide 12
دو نقطه فسفری ( شب نما ) برای نشانه روی در شب

## Slide 13
پايه عدسي كه نقش تثبيت‌كنندة صفحة مدرج را دارد.

## Slide 14
عدسي بزرگنما كه به خواندن ارقام قطب‌نما كمك مي‌كند

## Slide 15
شكاف (تيغه) نشانه‌روي

## Slide 16
صفحه لغزنده و به دو شماره‌بندي تقسيم شده است.

## Slide 17
میلیم با رنگ سیاه
درجه با رنگ قرمز

## Slide 18
تقسيم از صفر شروع و به 6400 ميليم ختم مي‌شود.هر خط تقسيم‌بندي 20 ميليم است و شماره‌گذاري 200 است.

## Slide 19
شماره گذاری شده به 200 ميليم و تقسيم‌بندي به 20

## Slide 20
بیست میلیم

## Slide 21
تقسيم‌بندي از صفر شروع مي‌شود و پايان آن 360 درجه است و هر خط به 5 درجه تقسیم شده و 20 تا 20 تا شماره بندی شده است .

## Slide 22
پنج درجه

## Slide 24: طوقه دندانه‌دار:
با حركت دادن طوقه صداي تقه شنيده مي‌شود.
تقه مسافت ميان دو دندانه است.
يك دور كامل مساوي 120 طقه است.
هر تقه برابر 3 درجه است.
حلقه ( طوق ) دور صفحه شيشه‌اي قرار دارد و به روي آن خط فسفري است.
و براي صفر كردن قطب‌نما در شب است.

## Slide 25
تقه مسافت ميان دو دندانه

## Slide 26
يك دور كامل 120 تقه

## Slide 27
سه درجه

## Slide 28
خط فسفری

## Slide 29
خط سياه بر روي صفحه شيشه‌اي ثابت مي‌باشد. اين خط در امتداد تار مويي و دو نقطه فسفري است. اين خط نشان خواندن ارقام است.

## Slide 30: خط کش :
مقياس خط‌كش 50000/1 مي‌باشد.
و براي مقياس مسافت‌هاي نقشه تا 12 سانتي‌متر به‌كار مي‌رود.
خط‌كش به اجزاي بزرگي تقسيم شده و هر جزء مساوي يك كيلومتر است.
همچنين به اجزاي كوچكي تقسيم شده كه هر جزء برابر 100 متر مي‌باشد.

## Slide 31
12cm
1km
100m

## Slide 32: عوامل تاثیرگذار
قطب‌نما ابزار حساسي است و قبل از استفاده بايد از موارد ذيل مطمئن شويم:
صفحة مدرّج
سيم سياه
اجزاي شيشه‌اي
كار قطب‌نما تحت‌تأثير اشياي فلزي و منبع برق قرار مي‌گيرد.
براي كار درست با قطب‌نما بايد پيشنهادات ذيل را عمل كرد:
دوري از خطوط برق فشار قوي: 55 متر.
توپ، تانك، تانكر، كاميون و انبار: 10 متر.
سيم تلفن و سيم خاردار: 10 متر.
خمپاره 2 تا 5 متر.
راه‌آهن: 40 متر.
تيربار متوسط: 2 متر.
تفنگ و كلاه‌خود: نيم‌ متر.

## Slide 33: کار با قطب‌نما
كار با قطب‌نما در روز
كار با قطب‌نما در شب
عبور از مانع
توجيه نقشه
تخمين مسافت

## Slide 34: كار با قطب‌نما در روز
تعيين شمال مغناطيسي
تعيين انحراف هدف
تعيين گراي هدف
گراي هدف
گراي معكوس

## Slide 35: تعيين شمال مغناطيسي
با گشودن دريچه قطب‌نما و آزاد كردن سوزن شمال مغناطيسي را از طريق جهت پيكان مشخص مي‌كنيم.

## Slide 36: تعيين انحراف هدف
قطب‌نما را روي هدف قرار مي‌دهيم (مي بنديم).
سپس از طريق عدسي اندازه شمارة موجود زير خط سياه ثابت را مي‌خوانيم.
اين شماره انحراف هدف را از شمال مغناطيسي نشان مي‌دهد.

## Slide 37: تعيين جهت هدف
قطب‌نما را مي‌گشاييم و به سمت راست يا چپ حركت مي‌كنيم تا انحراف مورد نظر زير خط سياه قرار گيرد.
جهت هدف به سمت تارمويي و دو نقطه فسفري مي‌باشد.

## Slide 38
جهت شمال مغناطیسی

## Slide 41
خط سیاه ثابت
شمال مغناطیسی
انحراف هدف

## Slide 42
جهت هدف

## Slide 43: گراي هدف
تعيين جهت هدف:
به‌وسیله شاخصه‌ هاي طبيعي يا مصنوعي در روز.
تعيين مسافت هدف:
به‌كارگيري عدد شمار اگر يافت شود.
اگر يافت نشود از شمارش قدم‌ها استفاده مي‌كنيم.
براساس هر گام طبيعي مسافت سنجيده مي‌شود كه قاعدة آن عبارت است از: هر 125 قدم=100 متر

## Slide 44: گراي معكوس
گراي معكوس جهت مقابل هدف براي هرگونه انحراف است.
اين انحراف از طريق زاويه نيم‌دايرة 1800 به‌دست مي‌آيد.
اگر به سمت انحراف كمتر از 3200 يا 1800 باشيم 3200 يا 1800 اضافه مي‌كنيم.
اگر انحراف بيشتر از 3200 يا 1800 باشد 3200 يا 1800 را از اصل انحراف كم مي‌كنيم.

## Slide 45
180º
3200"
0º
360º
6400"
180º
مثال:
اگر انحراف كمتر از 1800 باشد.
انحراف معكوس: انحراف هدف + نيم‌دايره.
600+1800=2400 ”1000+″3200=″4200
اگر انحراف بيش از 1800 باشد.
انحراف معكوس منهاي نيم‌دايره.
2400–1800=600
″4200-″3200=″1000
180º

## Slide 46
جهت شمال
انحراف هدف
انحراف معکوس

## Slide 47: كار با قطب‌نما در شب
تعيين شمال مغناطيسي
تعيين انحراف هدف
تعيين گراي هدف
گراي معكوس

## Slide 48: تعيين شمال مغناطيسي
با گشودن قطب‌نما و آزاد كردن سوزن شمال مغناطيسي را از طريق عقربه متحرك كه نوك فسفري دارد مشخص مي‌كنيم.

## Slide 49
جهت شمال مغناطیسی

## Slide 50: تعيين انحراف (گرا) هدف
قطب‌نما را باز كرده و آن را صفر مي‌كنيم
از شكاف به وسط دو نقطة فسفري به سوي هدف (كه روشن باشد) نشانه‌گيري مي‌كنيم.
پس از نشانه ‌روي عدسي را به‌آرامي قفل مي‌كنيم
سپس طوقه متحرك را درجهت خلاف ساعت مي‌چرخانيم.
تعداد طقه‌ها را مي‌شماريم تا خط فسفري روي شيشه روي عقربه متحرك قرار گيرد.
تعداد طقه‌ها در درجه يا ميليم ضرب مي‌كنيم.
هر تقه=3 درجه=31/53 ميليم غربي

## Slide 54
مثال :
انحراف اهدف 22 تقه
ضرب در 3
66 = 3 * 22

## Slide 55: جهت‌يابي هدف
پس از به‌دست آوردن انحراف (گرا) قطب‌نما را صفر مي‌كنيم.
انحراف را به 13 درجه يا 31/53 ميليم تقسيم مي‌كنيم.
تعداد تقه‌ها بر حلقه دندانه‌دار برعكس عقربه‌هاي ساعت انجام مي‌شود.
سپس به چپ يا راست حركت مي‌كنيم تا عقربه متحرك زير خط فسفري شيشه قرار گيرد.
در اين حالت گراي مسير يا هدف به سمت دو نقطه فسفري در دريچه مي‌باشد.

## Slide 56
مثال :
اگرا 27°
9 = 3 / 27
عكس عقارب الساعة

## Slide 58
جهت هدف

## Slide 59: گراي معكوس
اگر گرا داراي انحراف كمتر از 60 تقه باشد 60 تقه اضافه مي‌كنيم.
اگر گرا انحرافي بيشتر از 60 تقه داشته باشد 60 تقه كم مي‌كنيم.

## Slide 60
60
0 یا 120
تقه26
مثال:
تقه 26 + تقه 60 = تقه 86
+
-

## Slide 61: عبور از مانع
در عبور از موانع طبيعي يا مصنوعي در مسير بايد با زاويه 90 از آن منحرف شويم.
اگر انحراف به سمت راست 90 به مسافتي كه طي شده اضافه مي‌كنيم.
و اگر انحراف به سمت چپ باشد 90 كم مي‌كنيم.

## Slide 63
120°
-90°
30°
+90°
120°
+90°
210°
-90°
120°
200 M
200 M
120°

## Slide 67
شادی روح امام و شهدا صلوات ...